## Slide 1
EVALUACIÓN DE INVERSIÓN · REVISIÓN 2 · AGOSTO 2026
Loteo 19,26 hectáreas
Avenida San Miguel 6850, Talca
Compra del terreno, loteo de 90 sitios y masterplan por etapas
119.000 UF
PRECIO DEL PAÑO
90
SITIOS DE 1.421 M²
42,7%
TIR ESCENARIO BASE
67.000 UF
CAPITAL MÁXIMO
Roles 3721-2 y 3721-12 · Sector Santa Elena de Huilquilemu · Región del Maule
Notes: Presentación de la revisión 2, que incorpora las láminas L_04 a L_09 y el resumen de costos de urbanización entregado por el mandante.

## Slide 2
EL VEREDICTO
Comprar. El precio no está en discusión.
119.000 UF
PRECIO PEDIDO
0,62 UF/m² del paño
298.000 UF
VALOR RESIDUAL
a TIR objetivo de 18%
44 sitios
PUNTO DE EQUILIBRIO
la mitad del inventario
Año 3
RECUPERACIÓN
el flujo vuelve a cero
Lo que cambió: con el costo de urbanización corregido, este deja de ser un negocio ajustado que hay que estructurar con cuidado y pasa a ser un buen negocio que hay que ejecutar rápido. El riesgo ya no está en el precio ni en el plazo: está en que el presupuesto de urbanización sea real y en que exista factibilidad sanitaria.
Notes: Mensaje central: el análisis se movió de 'apretado' a 'bueno' por una sola variable, la urbanización.

## Slide 3
LA CORRECCIÓN QUE CAMBIA TODO
Corrijo mi estimación de urbanización
ESTIMACIÓN ANTERIOR
135.000 – 185.000 UF
Construida sobre valores por metro lineal de vialidad urbana, sin el presupuesto real del proyecto.
RANGO RECONSTRUIDO
38.000 – 69.000 UF
Partiendo del resumen por kilómetro entregado, corregido por longitud real y partidas omitidas.
Mi estimación estaba entre 2,3 y 2,6 veces alta.
La razón es estructural: los sitios son enormes —1.421 m² promedio—, de modo que hay muy pocos metros de calle por metro cuadrado vendido. La urbanización sale a 0,30–0,54 UF por m² vendible; en un loteo de sitios de 300 m² sale tres o cuatro veces más.
TIR BASE
20,0%
→ 42,7%
MARGEN NETO
25,6%
→ 39,5%
EQUILIBRIO
64 sitios
→ 44 sitios
CAPITAL MÁXIMO
110.000 UF
→ 67.000 UF
Notes: Ser explícito con la corrección propia. Es el hallazgo más importante de esta revisión.

## Slide 4
01 · DATOS DUROS
Lo que dicen los planos, medido
Cifras tomadas de los cuadros de superficies de las láminas L_02, L_03, L_05 y L_09. Se sumaron los 90 registros del listado de lotes.
Partida | Superficie (m²) | % del paño | Destino
90 sitios (Lote A1) | 127.866 | 66,4% | Venta — Etapa 1
Vialidad interior + expropiación | 27.958 | 14,5% | Costo de urbanización
Paño colegio | 18.619 | 9,7% | Etapa 3 — colegio o estación de servicio
Áreas verdes | 13.798 | 7,2% | Costo y plusvalía
Equipamiento comercial | 4.386 | 2,3% | Etapa 2 — locales y pádel
Paño fusionado | 192.627 | 100% | 19,2627 ha
SITIO PROMEDIO
1.421 m²
rango 1.400 – 1.590
RÉGIMEN
Condominio tipo B
calles y áreas verdes comunes
EQUIPAMIENTO COMERCIAL
729,7 m²
619 arrendables + 4 canchas de pádel
COLEGIO PROYECTADO
3.849 m²
cerrados + 2.088 de patio techado, 980 alumnos

## Slide 5
02 · URBANIZACIÓN
El presupuesto entregado, reconstruido
El resumen estima $377 a $678 millones por kilómetro. Tiene dos problemas que corregir antes de usarlo.
PROBLEMA 1
El loteo no tiene 1 km de calles, tiene 2
26.114 m² de vialidad con perfiles de 18 y 11 m dan ~2.000 metros lineales. El presupuesto se multiplica por dos.
PROBLEMA 2
Faltan siete partidas completas
Suman 16.900 – 30.400 UF: casi tanto como el presupuesto original.
Partida omitida | UF | Por qué es obligatoria
Aguas lluvias | 2.203 – 4.407 | El terreno va de la cota 149 a la 163 y tiene canales y un tranque
Áreas verdes ejecutadas | 4.064 – 6.757 | 13.798 m² con riego, especies y mobiliario
Proyectos, especialidades, ITO y permisos | 3.672 – 6.365 | Entre 6% y 10% del costo de obra
Cierre perimetral | 2.326 – 3.599 | ~2.100 ml; un condominio con control de acceso lo necesita
Empalmes y aportes reembolsables | 2.203 – 4.407 | 90 arranques de agua y alcantarillado
Canales y servidumbres | 1.469 – 2.938 | Cinco tramos, dos entubados, según L_03
Movimiento de tierras y rasante | 979 – 1.959 | Preparación previa a cualquier pavimento
Total reconciliado con imprevistos: 38.241 – 68.915 UF · 425 – 766 UF por sitio · 0,30 – 0,54 UF por m² vendible

## Slide 6
03 · RESULTADOS DE LA ETAPA 1
El loteo en tres escenarios
Chart: TIR del proyecto
| Conservador 0,8 sitios/mes | Base 1,2 sitios/mes | Optimista 1,8 sitios/mes
TIR del proyecto | 0.169 | 0.427 | 1.123
Chart: Utilidad neta del loteo (UF)
| Conservador | Base | Optimista
Utilidad neta | 137625 | 196307 | 219423
 | Conservador | Base | Optimista
Ingresos totales | 457.476 | 496.546 | 505.071
Costos totales con terreno | 268.949 | 227.633 | 204.491
Margen neto | 30,1% | 39,5% | 43,4%
VAN al 12% | +18.584 | +80.537 | +135.726
Capital máximo expuesto | 80.500 | 67.000 | 52.250
Último año de venta | Año 11 | Año 7 | Año 5

## Slide 7
04 · CAJA
Flujo de caja del escenario base
Chart: 
| Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8
Flujo del período | -32000 | -35000 | 49585 | 17878 | 48250 | 25642 | 48955 | 65474 | -20054
Flujo acumulado | -32000 | -67000 | -17415 | 463 | 48712 | 74355 | 123310 | 188784 | 168730
PEAK DE CAJA NEGATIVA
67.000 UF
en el año 1, antes de vender el primer sitio
RECUPERACIÓN
Año 3
el flujo acumulado vuelve a cero
TERRENO PAGADO
Año 6
5 años desde el permiso, sin saldo final

## Slide 8
05 · SENSIBILIDAD
Dónde se rompe el negocio
TIR según velocidad de venta y costo de urbanización. Todo lo demás en supuestos base.
Sitios vendidos por año | Urbanización 45.000 UF | Urbanización 60.000 UF | Urbanización 80.000 UF
8 · 0,7 al mes | 28,5% | 24,5% | 20,0%
10 · escenario conservador | 35,3% | 30,9% | 26,2%
12 · 1 al mes | 42,2% | 37,2% | 31,3%
15 · escenario base | 48,3% | 42,7% | 39,7%
18 · 1,5 al mes | 56,5% | 50,3% | 42,7%
21 · escenario optimista | 63,8% | 57,1% | 48,8%
24 · 2 al mes | 70,6% | 63,4% | 54,6%
Ya no hay línea de flotación dentro del rango realista
Antes el proyecto se hundía bajo 12 sitios al año. Ahora toda la matriz rinde sobre 20%: incluso a 0,7 sitios al mes con la urbanización en el techo del rango. La velocidad sigue valiendo 30 puntos de TIR entre el peor y el mejor caso, pero dejó de ser un riesgo de supervivencia y pasó a ser una palanca de rentabilidad.

## Slide 9
06 · PRECIO Y PUNTO DE EQUILIBRIO
El terreno está barato, no caro
Chart: Precio pedido frente al valor residual (TIR objetivo 18%)
| Precio pedido | Residual conservador | Residual base
UF | 119000 | 107939 | 298140
25 sitios
PARA CUBRIR EL TERRENO COMPLETO
Cada sitio deja 4.749 UF netos. El saldo de 99.000 UF se cubre con 21.
44 sitios
PARA NO PERDER PLATA
La mitad del inventario. Antes de la corrección eran 64, el 71%.
Qué cambia esto estratégicamente
Que el equilibrio esté en la mitad del inventario le da al proyecto algo que antes no tenía: margen para bajar precio y acelerar. Si a mitad de camino conviene liquidar los últimos 30 sitios a 3,2 UF/m² para cerrar el ciclo y liberar capital hacia la etapa comercial, el negocio lo resiste sin problemas. Esa opcionalidad vale más que los dos o tres puntos de margen que se sacrifican.

## Slide 10
07 · PLAZO DE PAGO DEL TERRENO
Los 5 años corren desde el permiso
Con un año para tramitar el permiso, el vencimiento real cae en el año 6 del proyecto. Eso vale, en la práctica, un año completo de ventas.
Ritmo de venta | Vendidos al vencer (año 6) | Ingresos acumulados | % de cada venta necesario | Saldo al vencer
0,8 al mes · 10 al año | 50 | 271.360 | 40% | 14.024
1,0 al mes · 12 al año | 60 | 325.632 | 33% | 0
1,2 al mes · 15 al año (base) | 75 | 407.040 | 27% | 0
2,0 al mes · 24 al año | 90 | 477.366 | 23% | 0
EL PLAZO DEJÓ DE SER UN PROBLEMA
Desde 1 sitio al mes el terreno queda pagado dentro del plazo destinando el 30–33% de cada escritura, sin saldo final. Sólo a 0,8 al mes aparecen 14.000 UF, cubribles con caja propia.
En la revisión anterior, con el plazo corriendo desde la escritura, ese saldo era de 43.000 UF y caía en el peor momento.
LO QUE HAY QUE DEJAR ESCRITO
«Cinco años contados desde la aprobación del permiso de loteo», con esa redacción exacta.
Prórroga automática de 24 meses si la tramitación excede el año pactado.
30% de cada escritura al terreno, ≈1.500 UF por sitio.
Hipoteca con alzamientos parciales tarifados, plazo de 10 días hábiles y multa.

## Slide 11
08 · NEGOCIACIÓN Y ESTRUCTURA DE CAPITAL
Condiciones a exigir y capital a levantar
QUÉ EXIGIR AL VENDEDOR
Condición suspensiva de permiso y factibilidad, con devolución íntegra del pie si en 18 meses no están.
Prórroga automática de 24 meses por demora de tramitación.
Servidumbres de canal saneadas antes de la compraventa, o retención de precio por el costo de la obra.
Expropiación de los 1.843,70 m² por cuenta del vendedor.
Alzamientos parciales tarifados, con monto por sitio, plazo y multa.
Prepago sin multa y sin aceleración por metas de venta.
Derecho de primera oferta sobre paños colindantes del vendedor.
CUÁNTO CAPITAL SE NECESITA
Conservador
80.500 UF
Base
67.000 UF
Optimista
52.250 UF
Con pie de 10.000 UF, urbanización por macro-etapas de 23 sitios y promesas con 20% anticipado, el peak del escenario base baja a cerca de 45.000 UF.
Recomendación: levantar 95.000 UF — 60.000 de capital propio o de socios y 35.000 como línea de urbanización con garantía sobre macrolotes no vendidos. Sobredimensionar aquí es barato; quedarse corto en el año 1, no.

## Slide 12
09 · ETAPA 2
El centro comercial es chico — y trae pádel
La lámina L_05 muestra el proyecto real: 729,7 m² construidos, de los cuales 619,2 son arrendables. Ocho locales de 38,4 m², dos restaurantes de 156 m², cuatro canchas de pádel y el control de acceso del loteo.
Centro comercial y pádel | Conservador | Base | Optimista
Renta bruta anual (UF) | 2.078 | 2.598 | 3.117
NOI locales + pádel (UF) | 2.054 | 3.003 | 3.956
Inversión con terreno asignado (UF) | 33.082 | 29.974 | 28.069
Yield on cost | 6,2% | 10,0% | 14,1%
Valor estabilizado (UF) | 21.626 | 35.331 | 52.748
Creación de valor (UF) | −11.456 | +5.357 | +24.679
SU JUSTIFICACIÓN NO ES FINANCIERA
Crea apenas 5.357 UF en escenario base. Se construye porque es lo que permite vender el sitio 60 al mismo precio que el sitio 20, no porque sea buen activo por sí solo.
EL PÁDEL MERECE ATENCIÓN PROPIA
Cuatro canchas aportan 500–1.350 UF netas al año sobre 3.500 UF de inversión. Arrendarlas a un operador, no operarlas.
619,2 m² arrendables
4 canchas de pádel · control de acceso
Corrección de diseño que conviene hacer ahora
Los locales de 38,4 m² son chicos para casi todo operador de conveniencia relevante: un minimarket de cadena necesita 250–400 m². Fusionar cuatro locales en uno, aunque baje la renta por m², atrae un ancla real y sube la ocupación de todo el resto. Es un cambio de proyecto barato si se hace antes de construir.

## Slide 13
10 · ETAPA 3 · PAÑO NORTE DE 18.619 M²
Colegio o estación de servicio
ALTERNATIVA A · COLEGIO
Destruye valor en dos de tres escenarios
177.894 UF de inversión —casi tanto como toda la utilidad neta del loteo— para un activo monofuncional que rinde 6,9% y se recupera en 14,5 años. Si el sostenedor falla, no hay uso alternativo.
La vía razonable es vender el paño sin construir: 45.885 UF a 2,5 UF/m², cuatro veces el costo asignado del terreno, con cero riesgo y cero capital.
ALTERNATIVA B · ESTACIÓN DE SERVICIO
El mejor retorno de todo el masterplan
2.200 m² con frente a Avenida San Miguel arrendados a un operador de marca que construye por su cuenta. Inversión propia: 4.879 UF en accesos, EISTU y empalmes. Canon de 350 UF al mes.
86%
YIELD ON COST
1,2 años
PAYBACK
56.000 UF
VALOR DEL ACTIVO
Recomendación: estación de servicio primero; el colegio, sólo como venta del paño
Se subdivide el paño norte en 2.200–2.500 m² para la estación y un remanente de 16.154 m². La estación se licita entre operadores de marca bajo arriendo de suelo a 20–25 años, y su tienda de conveniencia pasa a ser el ancla que a los locales de 38 m² les falta. Requisito duro: ningún operador de marca firma sin 8.000–12.000 vehículos diarios — hay que pedir el TMDA de Avenida San Miguel a Vialidad del Maule.

## Slide 14
11 · SECUENCIA
El masterplan por etapas
0
Promesa y permisos
Pie contra promesa con condición suspensiva. Proyecto, especialidades, factibilidades, EISTU. Cotización cerrada de urbanización.
PUERTA
Permiso aprobado y factibilidad sanitaria emitida
1
Urbanización 1 y preventa
Matrices troncales, acceso, Calle 1 y las primeras 23 parcelas. Sala de ventas. Licitación del paño de la estación.
PUERTA
12 promesas firmadas antes de la macro-etapa 2
2
Escrituras y estación
Escrituración con garantía de obras. Firma del arriendo de suelo de la estación: la primera renta permanente del proyecto.
PUERTA
Ritmo ≥1 sitio al mes en dos semestres
3
Centro comercial y pádel
Se construye con 30–40 sitios vendidos y la estación operando. 30.000 UF financiables con caja propia.
PUERTA
Tres cartas de intención de arriendo firmadas
6
Vence el plazo del terreno
Desde 1 sitio al mes el saldo ya está extinguido. Revisar la proyección en el año 4, no en el 6.
PUERTA
Saldo del terreno en cero

## Slide 15
12 · RIESGOS Y DATA ROOM
Riesgos y lo que falta antes de firmar
LOS CUATRO RIESGOS QUE IMPORTAN
Urbanización muy sobre 80.000 UF
ALTO
El riesgo dominante. Tres cotizaciones cerradas con IVA antes de la compraventa.
Sin factibilidad sanitaria
CRÍTICO
Una planta elevadora o PTAS propia suma 20.000–40.000 UF y carga permanente.
Servidumbres de canal sin sanear
MEDIO
Cinco tramos pueden bloquear la recepción de la urbanización.
Locales de 38 m² sin arrendatarios
BAJO
Fusionar locales para un ancla antes de construir.
DATA ROOM — LOS TRES PRIMEROS SON BLOQUEANTES
Tres presupuestos cerrados de urbanización, con IVA, por partida y por macro-etapa.
Certificados de factibilidad de agua potable y alcantarillado para los 90 sitios.
Estudio de títulos de ambos roles: servidumbres, tranque, derechos de agua, expropiación.
Certificado de informaciones previas vigente y confirmación de la zona U-17.
Estudio de absorción real en el sector oriente de Talca, a precio de escritura.
TMDA de Avenida San Miguel en la Dirección de Vialidad del Maule.
Sondeo con operadores de estación de servicio, conveniencia y pádel.
Avalúo fiscal y sobretasa de sitios eriazos sobre el inventario no vendido.

## Slide 16
RECOMENDACIÓN FINAL
Comprar, cotizar la urbanización en firme,
y ejecutar rápido.
PRECIO MÁXIMO
298.000 UF
a TIR objetivo de 18% en escenario base; 108.000 UF incluso asumiendo el conservador completo
CAPITAL A LEVANTAR
95.000 UF
67.000 de peak en base, 80.500 en conservador, más colchón
ESTRUCTURA DEL SALDO
30% por escritura
≈1.500 UF por sitio, con hipoteca de alzamiento parcial y prepago libre
RENTABILIDAD COMPLETA
42,7% de TIR
utilidad neta de 196.307 UF en la Etapa 1, más los activos de renta
ETAPA QUE MÁS VALOR CREA
El loteo
196.000 UF en monto; la estación de servicio en retorno sobre capital
ACTIVO ANCLA
Estación de servicio
4.879 UF contra 177.894 del colegio, y payback de 1,2 contra 14,5 años
Modelación propia sobre los supuestos declarados. No constituye tasación, asesoría tributaria ni opinión legal. Valor de la UF: $40.846 al 10 de agosto de 2026.